HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÉRJÜK, HOGY A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSE, ÉS A HOSSZÚ, PROBLÉMAMENTES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN GONDOSAN OLVASSA ÁT ÉS TARTSA BE EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

|  | BIZTONSÁGTECHNIKAI ÓVINTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

- Kérjük, gondosan olvassa el az Óvintézkedések fejezetét a berendezés működtetése előtt, így biztosítva annak helyes használatát.

- Különösen a figyelmeztetésekre ( VIGYÁZAT,  FIGYELEM) ügyeljen . A „Vigyázat” feliratú részek olyan feltételeket tartalmaznak, melyek be nem tartása halált, vagy súlyos sérülést okozhat. A „Figyelem” részek olyan figyelmeztetéseket tartalmaznak, melyek súlyos következményekkel járhatnak, ha nem tartják be őket. Kérjük, szigorúan tartson be minden utasítást, a biztonság érdekében.

- A különböző jelzések jelentése a következő:

| Feltétlenül kösse be a földelő vezetéket! | Ez tilalmat jelez |
| --- | --- |
| Betartandó utasításokat jelez |  |

- Elolvasás után is őrizze meg ezt a kézikönyvet

ÓVINTÉZKEDÉSEK SZERELÉS KÖZBEN

| VIGYÁ-ZAT | Ne építse át a berendezést. Ha maga barkácsolja a berendezést, vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kérje fel kereskedőjét vagy egy hozzáértő technikust a berendezés felszerelésére. Ha maga barkácsolja a berendezést, vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
|  | Használja a földelő vezetéket. Ne kösse a földvezetéket vízcsőre vagy gázcsőre, villámvédő vezetékre vagy a telefon földvezetékére. A földelő vezeték helytelen szerelése áramütéssel járhat. |  |
| FIGYE-LEM | Megszakítót kell felszerelni a berendezés telephelyétől függően. Ilyen megszakító (kisautomata) nélkül fennáll az áramütés veszélye. |  |
|  | Ne telepítse olyan helyre, ahol gyúlékony gáz fordul elő. A kültéri egység meggyulladhat, ha gyúlékony gáz veszi körül. |  |
|  | A lefolyótömlő szerelésekor ügyeljen az akadálytalan lefolyásra. |  |

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÁTHELYEZÉS VAGY KARBANTARTÁS SORÁN

| V I G Y Á Z A T ! | Amennyiben rendellenesség adódik (pl. égett szag), állítsa le a berendezést, és kapcsolja ki a megszakító kisautomatát. Hívja fel kereskedőjét. Ha a berendezést rendellenes helyzetben tovább működteti, meghibásodhat, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kérjük, lépjen érintkezésbe a kereskedővel, ha karbantartásra van szüksége. A rosszul végzett házilagos karbantartás áramütéssel és tűzzel járhat. |  |
|  | Kérjük, lépjen érintkezésbe a kereskedővel, ha le vagy fel kell szerelni a berendezést. Ha maga próbálja le- és visszaszerelni a berendezést, áramütés vagy tűz fordulhat elő. |  |

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÜZEM KÖZBEN

| V I G Y Á Z A T ! | Ha tartósan a légáramlásban tartózkodik, ez egészségkárosodással járhat. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Semmilyen tárgyat, de az ujját se dugja be a levegő beszívó vagy kifújó nyílásába. Mivel a ventilátor nagy fordulatszámmal működik, sérülést okozhat. Takarítás előtt feltétlenül állítsa le a működést, és kapcsolja le a megszakító kisautomatát. |
|  | Ne patkolja meg a biztosítót, ez halálos balesetet okozhat. |  |
|  |  | Villámlással járó vihar alatt állítsa le és kapcsolja ki a berendezést a megszakítóval. |

| F I G Y E L E M ! |  | A terméket a gyártó specifikációi szerint, és csak rendeltetésszerűen szabad üzemeltetni. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ne érjen hozzá a berendezéshez nedves kézzel, mert ez halálos balesetet okozhat. |
|  |  | Ha a berendezést égésterméket kibocsátó eszközökkel együtt használja, rendszeresen szellőztesse a helyiséget, hogy ne fogyjon el az oxigén. |
|  |  | Ne irányítsa a hideg levegőt háztartási fűtőkészülékre, mivel ez zavarhatja az olyan háztartási eszközök működését, mint a vízforraló, tűzhely stb. |
|  |  | Ügyeljen arra, hogy a kültéri szerelés tartókerete mindig stabil, erős és hibátlan legyen. Ellenkező esetben a kültéri egység feldőlhet, és ez veszéllyel jár. |
|  |  | Ne fröcsköljön vagy fecskendezzen vizet a berendezés házára takarításkor, mivel ez rövidzárlatot okozhat. |
|  |  | Ne használjon sem aerosolt, sem hajlakk permetezőt a beltéri egység közelében. Ez a vegyszer a hőcserélő bordáira tapadhat, és akadályozhatja, hogy az elpárologtató leeressze a vizet a cseppfogó tálcába. A víz ilyenkor az axiál ventilátorra csepeghet, és hatására víz fröccsenhet ki a beltéri egységből. |
|  |  | Kérjük, takarítás során kapcsolja ki a berendezést, és kapcsolja ki a kisautomatát is, mert a berendezésen belüli nagy fordulatszámú ventilátor veszélyt jelent. Kapcsolja ki a kis megszakítót, ha a berendezést hosszabb ideig nem üzemelteti. |
|  |  | Ne másszon fel a kültéri egységre, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat. |
|  |  | Ne helyezzen vizes edényt (pl. vázát) a beltéri egységre, nehogy víz cseppenjen belőle. A lecsepegő víz tönkreteheti a berendezés szigetelését, és rövidzárlatot okozhat. |
|  |  | Ne rakjon közvetlenül a légáramlás útjába növényt, mert a huzat árt neki. |
|  | Amikor a berendezést nyitott ajtó vagy ablak mellett működteti (a helyiség páratartalma 80% fölött van), és a légterelő lefelé néz, vagy pedig hosszú ideig automatikusan mozog, víz csapódik le a terelőlapátokon, és ez esetleg lecsepeghet, nedvessé téve a bútort. Emiatt ilyen körülmények között ne használja a berendezést hosszabb ideig. Amennyiben a szobában jelen lévő hőmennyiség meghaladja a berendezés hűtő- vagy fűtőkapacitását (pl. sok ember van a szobában, fűtőkészülékeket használnak stb.), az addig beállított szobahőmérséklet nem érhető el. |

AZ EGYSÉGEK NEVE, ÉS FUNKCIÓJA.

Elektromos szagelszívó egység. Negatív ionokat állít elő,a levegőben lebegő szagok, porok füst megkötésére

Légtisztító szűrő. Leírás a kezelési utasításban.

Levegő szűrő. Megakadályozza a por bejutását a beltéri egység hőcserélőjébe.

Front panel.

Mozgó előlap. Kinyílik, ha a berendezés üzemel, bezáródik, ha a készülék leáll. SOHA NE MOZGASSA KÉZZEL A MOZGÓ ELŐLAPOT!!!

Vízszintes és függőleges irányú légterelő zsaluk.

Leírás a kezelési utasításban.

Üzemi kijelző LED diódák. A berendezés aktuális üzemállapotait jelzik. Leírás a kezelési utasításban.

Infravörös távszabályozó. A működési üzeneteket küldi a beltéri egység felé, az egész berendezés működését vezérli.

Mozgó előlap.

- Automatikusan kinyílik, ha a berendezés működni kezd, lehetővé téve a nagy mennyiségű friss levegő bejutását a hőcserélőbe, majd automatikusan bezár mikor a berendezés befejezi a működést. Óvakodjon a fizikai-kézi- állítgatásától az előlapnak, mert ez súlyos meghibásodáshoz vezethet.

- Soha ne nyúljon működés közben az előlaphoz, mert zárás közben becsípheti az ujját.

Lefolyócső. A kondenzvíz itt távozik a beltéri egységből.

Szigetelt kalorikus rézcsövek és villamos vezérlő kábelek.

Környezeti levegő belépés (Hátulról és oldalról)

Meleg levegő kilépés

JEGYZET.

- A légtisztító szűrők moshatóak, kb. 1 éven keresztül használhatóak. Az idő (kb.1 év) lejárta után cserélni kell. A szűrő típusa: SPX-CFH20. Kérjük, mondja be ezt a számot, amikor új szűrőt kíván vásárolni.

- A légtisztító szűrőt minden hónapban tisztítani kell, ill. gyakrabban, a helység szennyezettségének függvényében. Ha a szűrőt tovább használja, a szűrő elvesztheti dezodoráló funkcióját. A maximális teljesítmény elérése érdekében, 1 évente cserélje ki a szűrőt

| Modell neve, méretei | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Mélység (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| RAS-25-35 WX8 | 795 | 295 | 198 |
| RAC-25-35 WX8 | 750 | 548 | 288 |

Szűrő eltömődés jelzőlámpa.

Mikor a berendezés több, mint 200 órát üzemelt, a lámpa kigyullad, és jelzi, hogy eltömődött a szűrő. A szűrő kitakarítása után, készenléti –Standby üzemmódban nyomja meg az (AUTO SWING) gombot és a jelzőlámpa elalszik.

Üzem jelzőlámpa.

Működés közben a jelzőlámpa folyamatosan világít. A jelzőlámpa az alábbi okok miatt villoghat:

1. Előfűtés közben.

A bekapcsolást követő 2-3 percen belül.

2. Leolvasztási üzemmód alatt.

A leolvasztás fűtési üzemmódban fordulhat elő, óránként 5-10 percig. Ezek, nem hibák, természetes üzemmód.

Az infravörös távszabályzó vevő egysége.

Időzítés bekapcsolását jelző lámpa.

VÉSZÜZEMI KAPCSOLÓ (TEMPORARY SWITCH)

Ezt a kapcsolót használhatja a berendezés indítására és leállítására, ha az infravörös távszabályzó valamiért nem működik.

- Nyomja meg a gombot, és a berendezés az utoljára beállított paraméterek szerint fog működni.

- Ha a berendezés működése közben nyomja meg a vészüzemi kapcsolót akkor a berendezés leáll, majd az újbóli megnyomás után, visszaáll automatikus üzemmódra.

FIGYELEM !!!!!

- Soha ne próbálja erőltetni- kézzel kinyitni, becsukni a mozgó panelt. A kézi mozgatás visszafordíthatatlan károsodást okozhat a berendezés működtető mechanizmusában.

A mozgó panel autómatikusan kinyílik, ill. bezáródik, ha a berendezést be- ill. kikapcsolja.

Húzza le a panelt a nyíl által mutatott irányban.               Az 1-es vagy a 2-es eljárással

pattintsa be a panelt, a helyére, míg

nem hall egy kattanást.

FIGYELEM.

- Mikor a frontpanel remeg, valószínüleg nem csukódott be korrektül a helyére.

- Soha ne próbálja erővel feszegetni a frontpanelt, mikor ki akarja nyitni a felső pozícióba.

- A túl gyakori nyitogatás következtében a keret meghibásodhat.

Jegyzet.

- Óvakodjon a készülék használatától, ha a külső hőmérséklet -10°C alatt van.

- Az ajánlott maximális és minimális üzemi hőmérsékleteket az alábbi táblázatban láthatóak.

|  |  | HŰTÉS | FŰTÉS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM |
| BELTÉRI | SZÁRAZ °C | 21 | 32 | 20 | 27 |
|  | NEDVES °C | 15 | 23 | 12 | 19 |
| KÜLTÉRI | SZÁRAZ °C | 21 | 43 | 2 | 21 |
|  | NEDVES °C | 15 | 26 | 1 | 15 |

A TÁVVEZÉRLŐ KEZELŐSZERVEINEK NEVE ÉS FUNKCIÓJA

TÁVVEZÉRLŐ

- Ez vezérli a beltéri egység működését. Hatótávolsága kb. 7 méter. Amennyiben a beltéri világítás elektronikus vezérlésű, a hatótávolság rövidebb lehet.

- Ez a készülék az adott tartóval falra is szerelhető. Mielőtt rögzítené, győződjön meg róla, hogy a beltéri egységet tudja onnan vezérelni a távvezérlő.

- Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ha leejti vagy nedves lesz, ez ronthatja a jelátvivő képességet.

- Miután új elemeket rakott a távvezérlőbe, a berendezésnek kb. 10 másodpercre van szüksége, utána reagál a parancsokra, és működteti a berendezést.

|  | Jelkisugárzó ablak/ adásjelzés Ezzel az ablakkal mutasson a beltéri egység felé, amikor azt vezérli. Az átviteli jelzésre a parancs kiküldése közben villog. Kijelző Erről olvasható le a kiválasztott szobahőmérséklet, a pontos idő, a késleltetés helyzete, funkciója, és a kiválasztott keringetés erőssége START/STOP gomb E gombbal tudja elindítani a berendezés működését. Ha ismét megnyomja, a berendezés leáll. LÉGTISZTÍTÓ gomb. Használja a légtisztító bekapcsolásához VENTILÁTOR gomb. A ventilátor sebesség kiválasztására használja. SLEEP-ELALVÁSI KIKAPCSOLÓ. Ezzel a gombbal kapcsolhatja be az elalvási késleltetést HŐMÉRSÉKLET gomb Ezzel a gombbal tudja növelni vagy csökkenteni a beállított hőmérsékletet (ha nyomva tartja, az érték gyorsabban változik) TIME (idő) gomb. Ezzel a gombbal lehet beállítani és ellenőrizni a napi időt és dátumot. RESET (nullázó) gomb FUNKCIÓVÁLASZTÓ gomb. Ezzel a gombbal lehet a működési módot kiválasztani. Ahogy egymás után megnyomja, úgy lépteti tovább az üzemmódot automatikusról fűtésre, azután párátlanításra, majdhűtésre végül keringetésre ventilátor üzemmódba. Ventilátor sebesség kiválasztás. AUTOMATIKUS LEGYEZÉS gombja. KITERJESZTETT LÉGÁRAMLÁS gombja KÉSLETETÉS szabályzó. Ezzel a gombbal lehet változtatni a késleltetést. OFF (kikapcsolási késleltetés) gomb. Kiválaszja a kikapcsolási időpontot ON (bekapcsolási késleltetés) gomb. Kálasztjai a bekapcsolási időpontot. FOGLALÁS gomb. Időbeállítás lefoglalása VISSZAVONÁS gomb (az időlefoglalás visszavonása) |
| --- | --- |

automatikus

hűtés

párátlanítás

keringetés

ventilátor

vent. sebesség:

közepes

alacsony

magas

Alvás

leállítás (visszavonás)

Indítás (lefoglalás)

START/STOP

Idő

Késleltetés bekapcsolás

Késleltetés kiválasztó:

bekapcsolási késleltetés

kikapcsolási késleltetés

Automatikus legyezés

Kiterjesztett légáramlás

Légtisztító                                               KÜLÖNFÉLE FUNKCIÓK

( Automatikus újraindulás vezérlése

Amennyiben hálózat-kimaradás következik be, a működés automatikusan újraindul a feszültség visszatérésekor, az előző üzemmódban és légáramlási iránnyal (miután a működést nem a távvezérlővel állították le). Ha úgy dönt, hogy nem folytatja az üzemelést a feszültség visszatérésekor, kapcsolja ki a tápfeszültséget. Ha bekapcsolja a megszakítót, a működés automatikusan újraindul az előző üzemmódban és légáramlási iránnyal. MEGJEGYZÉS: Ha nem igényli az automatikus újraindítás-vezérlést, kérjük, kérjen tanácsot kereskedőjétől, vagy a kikapcsolást végezze a távvezérlővel. Az automatikus újraindítás vezérlése nem működik, amikor a késeltetés vagy elalvási késleltetés üzemmód van bekapcsolva.

AUTOMATIKUS ÜZEM

Az eszköz automatikusan eldönti, hogy fűtés, hűtés vagy párátlanítás üzemmódban működjön, a kiinduló szobahőmérséklet függvényében. A kiválasztott üzemmód nem fog megváltozni, ha a szoba hőmérséklete változik.

|  | 1. Addig nyomogassa a FUNKCIÓVÁLASZTÓ gombot, míg a kijelző automatikus üzemmódra nem vált. Amikor az automatikus üzemmódot kiválasztotta, az eszköz automatikusan meghatározza a fűtés, hűtés vagy párátlanítás üzemmódot, a kezdeti szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet függvényében. |
| --- | --- |
|  | START/STOP Nyomja meg a START/STOP gombot. A működés hangjelzéssel kezdődik. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, következő alkalommal már csak a START/STOP gombot kell megnyomnia. |
|  | A beállított hőmérsékletet szükség szerint max. 3°C-kal lehet csökkenteni. |
|  |  | Ha egyszer megnyomja a hőmérséklet gombot, akkor a hőmérséklet 1°C-onként változik. |
|  | Az előre beállított hőmérséklet és a tényleges szobahőmérséklet a feltételektől függően némileg változhat. A kijelző automatikus üzemmódban nem jelzi a beállított hőmérsékletet. Ha megváltoztatja a beállítást, a beltéri egység hangjelzést ad. |
|  | Ha megnyomja a ventilátor sebesség gombot, az automatikus és az alacsony fordulatszámú üzem áll rendelkezésre. |

FŰTÉS ÜZEMMÓD

- Akkor használja az eszközt fűtésre, ha a kültéri hőmérséklet 21°C alatt van. Amennyiben túl meleg van (21°C), a fűtési funkció esetleg nem működik a berendezés védelme érdekében.

- Az eszköz megbízhatóságának fenntartása érdekében kérjük, ezt a berendezést a kültéri hőmérséklet

-10°C értéke fölött használja.

|  | 1. Nyomja meg a funkció kiválasztót úgy, hogy a kijelző fűtés jelenjen meg. |
| --- | --- |
|  | 2. A ventilátorsebesség gombjával állítsa be a kívánt sebességet (a kijelzőn a jelenjen meg) |
|  |  | A ventilátor sebessége először magas, majd automatikusan átvált közepesre, miután az előre beállított hőmérsékletet elérte. Magas. Gazdaságos, mivel a helyiség gyorsan felmelegszik. Elképzelhető, hogy kezdetben érezhető a hűtés. Közepes. Csendes. Alacsony. Még csendesebb |
|  | 3. A hőmérséklet gombbal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet. (A kijelző mutatja a beállítást). |
|  | A hőmérséklet beállítása és a tényleges szobahőmérséklet a körülményektől függően némileg változhat. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a Start/stop gombot. A fűtés üzemmód hangjelzéssel indul. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal csak a start/stop gombot kell megnyomnia. |

Leolvasztás-jégtelenítés.

Óránként egyszer 5-10 percre a berendezés automatikus jégtelenítő-leolvasztó periódusra fog kapcsolni. Ez azt jelenti, hogy a kültéri egységen felrakódott deret, jeget, a berendezés önmagától leolvasztja.

Leolvasztási periódus alatt a működést jelző lámpa villogni fog, -3 mp-ig világít, 0,5 mp-ig sötét marad.

A maximális leolvasztási időtartam 20 perc lehet.

Ha a csövezési távolság hosszabb a szokványosnál, a leolvasztás hosszabb is lehet.

PÁRAMENTESÍTÉS ÜZEMMÓD

Az eszközt akkor használja párátlanításra, ha a szobahőmérséklet 16°C fölött van.

15°C alatt a párátlanítási funkció nem működik.

|  | 1. Nyomja meg a funkciókiválasztót úgy, hogy a kijelző a párátlanítást jelezze. A ventilátorsebesség automatikusan ALACSONY szintre áll. A ventilátorsebesség gomb nem működik. |
| --- | --- |
|  | 2. Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet a hőmérséklet gombbal (a kijelző mutatja a beállítást) |
|  |  | A 20-26°C-os tartomány az ajánlott párátlanítási szobahőmérséklet |
|  | START/STOP. Nyomja meg a start/stop gombot. A párátlanítási művelet hangjelzéssel indul. Ha le akarja állítani a működést, ismét nyomja meg a gombot. |
|  | Miután a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, a következő alkalommal Önnek már csak a START/STOP gombot kell megnyomnia. |

( Párátlanítási funkció

Ha a szobahőmérséklet magasabb a beállított hőmérsékletnél, az eszköz párátlanítani fogja a szobát, a beállított szintre csökkentve ezzel a szoba hőmérsékletét.

Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél: a párátlanítást az aktuális szobahőmérsékletnél kissé alacsonyabbra beállított hőmérséklet mellett kerül végrehajtásra, tekintet nélkül a beállított hőmérsékletre. A funkció rögtön megáll (és a beltéri egység abbahagyja a levegő kifújását), amint a szobahőmérséklet a beállított hőmérséklet alá kerül.

HŰTÉS ÜZEMMÓD

Akkor használja az eszközt hűtésre, ha a kültéri hőmérséklet 10-43°C között van.

Amennyiben a beltéri páratartalom igen nagy (80%), némi pára alakulhat ki a beltéri egység kifújó rácsán.

|  | 1. Nyomja meg a funkció kiválasztót úgy, hogy a kijelző a hűtés legyen látható |
| --- | --- |
|  | 2. A ventilátorsebesség gombjával állítsa be a kívánt sebességet látható a kijelzőn |
|  |  | A ventilátor sebessége először magas, majd automatikusan átvált közepesre, miután az előre beállított hőmérsékletet elérte. Magas. Gazdaságos, mivel a helyiség hamar lehűl. Közepes. Csendes. Alacsony. Még csendesebb |
|  | 3. A hőmérséklet gombbal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet. (A kijelző mutatja a beállítást). A hőmérséklet beállítása és a tényleges szobahőmérséklet a körülményektől függően némileg változhat. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a Start/stop gombot. A hűtés üzemmód hangjelzéssel indul. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. A hűtési funkció nem indul el, ha a hőmérséklet beállítása magasabb, mint az aktuális szobahőmérséklet (még akkor is így van, ha a működésjelző lámpa világít). A hűtési funkció akkor indul el, ha Ön a hőmérsékletet a pillanatnyi szobahőmérséklet alá állítja. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal csak a start/stop gombot kell megnyomnia. |

VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

Az eszközt egyszerűen a levegő keringetésére is lehet használni. Ezt a funkciót arra használhatja, hogy nyár végén kiszárítsa a beltéri egység belsejét.

|  | 1. Nyomja meg a funkcióválasztót úgy, hogy a kijelző a ventilátor üzemmódot jelezze. |
| --- | --- |
|  | 2. Nyomja meg a ventilátor sebesség gombot. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a start/stop gombot. A ventilátor működése hangjelzéssel indul. Ha le akarja állítani, ismét nyomja meg a gombot. |

| AUTOMATIKUS VENTILÁTORSEBESSÉG | … Amikor hűtés/fűtés üzemmódban AUTOMATIKUS ventilátorsebesség van beállítva: |
| --- | --- |

| Fűtés üzemmód esetén: | A ventilátor sebessége a kilépő levegő hőmérsékletének megfelelően automatikusan változni fog. Amennyiben a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége nagy, a ventilátor nagy sebességgel indul. Miután a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan alacsonyra vált. |
| --- | --- |
| Hűtés üzemmód esetén: | Amennyiben a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége nagy, a ventilátor nagy sebességgel indul. Miután a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, az az üzemmód kerül beállításra, mely a ventilátor sebességét és a szoba hőmérsékletét megváltoztatja, hogy optimális feltételeket teremtsen a természetes és egészséges hűtéshez. |

KITERJESZTETT LÉGÁRAMLÁS.

A berendezés működése közben megnyomja a jelű gombot, a berendezés megjegyzi az előnyben részesített ventilátor sebességet, terelő beállítást. Hűtési üzemmódban 3 óra elteltével, a berendezés visszaáll az eredeti beállításokra.

- Ha megnyomja a jelű gombot mikor az automatikusan mozgó légterelő működik, a légterelő mozgása megszűnik és a kiterjesztett légáramlás üzemmód lép életbe.

- Ha megnyomja a  jelű gombot kiterjesztett légáramlás üzemmódban, az törlődni fog és az automatikus legyezés üzemmód lép életbe.

- Ha megnyomja a  jelű gombot, mikor az automatikus legyező egy helyben áll, a légterelő állásszögét tudja vele változtatni.

- Mikor a horizontális légterelő állásszögét változtatja, vegye figyelembe, hogy a hideg levegő ne közvetlenül érje a testét, mert egészségkárosodást okozhat.

Készenléti üzemállapotban, ha megnyomja a  gombot, bekapcsolja vele a szárítási funkciót néhány percre. Ez az üzemmód megvédi a beltéri egységet a penészedéstől és a kellemetlen szagok kialakulásától.

LÉGTISZTÍTÓ ÜZEMMÓD.

Használja ezt az üzemmódot a tisztább és komfortosabb levegőért.

A LÉGTERELŐK BEÁLLÍTÁSA.

- A kondícionált levegő föl- le irányú terelését végzik

A horizontális levegő terelők mozgatását előre programozott algoritmus szerint végzi az automatika. A terelő folyamatosan mozogni tud a kívánt szögben ha megnyomja a  gombot a távszabályzón.

  - Ha egyszer megnyomja a  jelü gombot, a légterelő elindul fel-le. Ha ismét megnyomja akkor megáll az aktuális pozícióban. A gomb megnyomása után néhány másodperc (6 másodperc) után indul el.

  - Ha a berendezést kikapcsolja, a légterelő lezárja a kifújt levegő útját.

FIGYELEM.

Hűtés üzemmódban ne hagyja hosszú ideig bekapcsolva a

Légterelőt, mert kicsapódhat rajta a pára és csöpöghet.

- A kifújt levegő irányát állíthatja jobbra, ill. balra.

Az ábra szerint, kézzel állíthatja a kifújt levegő irányát.

HOGY ÁLLÍTSA BE AZ ELALVÁSI KIKAPCSOLÓT (SLEEP TIMER)

Minden megnyomás által egy órával kitolódik a kikapcsolás időpontja egészen hét óráig. A nyolcadik megnyomással kikapcsolja az elalvási kikapcsolás funkciót.

Elalvási kikapcsoló:A klímaberendezés folyamatosan működik a beállításban szereplő időpontig, majd kikapcsol. Irányítsa a távvezérlőt a beltéri egység felé, majd nyomja meg a  gombot. Az időzítés kijelzése meg fog jelenni a távszabályzó kijelzőjén. A beltéri egység kijelzőjén kigyullad a TIMER LED és csipogás hallatszik a beltéri egység felől. Ha az elalvási kikapcsoló korrekten beállításra került, a kijelzőn megjelenik a kikapcsolási idő.

PÉLDA:Ha 3 órás késleltetést állít be délelőtt 11:38 perckor akkor délután 2:38 perckor fog kikapcsolni a berendezés.

A berendezést ki fogja kapcsolni a SLEEP TIMER   és vissza fogja kapcsolni az ON TIMER.

1. Állítsa be a BEKAPCSOLÁSI KÉSLELTETÉST- ON TIMER

2. Nyomja meg a gombot, és állítsa be a SLEEP TIMER késleltetését.

FŰTÉSI ÜZEMMÓDHOZ:

Ennek okán, a berendezés ki fog kapcsolni 2 óra múlva (hajnalban 1:38 –kor) és be fog kapcsolni reggel 6:00 –kor.

HOGY TUDJUK TÖRÖLNI A KAPCSOLÁSI IDŐZÍTÉST.

Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé, és nyomja meg a - TÖRLÉS gombot. A foglalt jelzés el fog tünni a távszabályzó kijelzőjéről, csipogás hallatszik a beltéri egység felől és a beltéri egységen kialszik a   jelű LED dióda.

HOGY  ÁLLÍTSA BE AZ IDŐZÍTÉST.

Az idő beállítása pl. elemcsere után.

1. Nyomja meg a  gombot.

OFF-Timer Kikapcsolási késleltetés beállítása.

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik és villogni kezd az  üzenet.

Most be tudja állítani a berendezés kikapcsolását az aktuális (jelen) időhöz képest.

ON-Timer Bekapcsolás késleltetés beállítása.

Nyomja meg a  jelű gombot, a kijelzőn megjelenik, és villogni kezd az  üzenet.

A berendezés be fog kapcsolni a megadott időpontban.

ON-OFF Timer Be-kikapcsolási késleltetés beállítása.

A berendezés be (ki) kapcsol és ki (be) kapcsol a megadott időpontban.

A kapcsolást az elérkezett idő okozza.

A nyíl jel láthatóvá válik a kijelzőn és mutatja a kapcsolás szekvenciáját

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn villogni kezd a  üzenet.

2. Állítsa be a KIKAPCSOLÁSI időt a TIMER CONTROL gombok segítségével, majd nyomja meg a tárolás- gombot.

3. Nyomja meg a  TIMER gombot, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a  jel és villogni kezd azüzenet.

HOGY TUDJUK TÖRÖLNI A KAPCSOLÁSI IDŐZÍTÉST.

Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé, és nyomja meg a - TÖRLÉS gombot. A foglalt jelzés el fog tünni a távszabályzó kijelzőjéről, csipogás hallatszik a beltéri egység felől és a beltéri egységen kialszik a   jelű LED dióda.

JEGYZET.

Külön is állítható a KIKAPCSOLÁS-KÉSLELTETÉS, a BEKAPCSOLÁS-KÉSLELTETÉS

és a BE- KIKAPCSOLÁS- KÉSLELTETÉS.

A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA.

2. Nyomja meg a  gombot

3. Állítsa be a pontos időt a TIMER gombok segítségével

4. Nyomja meg a gombot mégegyszer, a Time kijelző villogni kezd

PÉLDA: A pontos idő 1:30 pm-délután.

- Az idő kijelzés automatikusan megszűnik 10 mp. elteltével.

- A pontos idő ellenőrzéséhez nyomja meg kétszer a gombot.

- A pontos idő beállítása ezzel a lépéssel készen van.

A KIKAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA.

2. Állítsa be a kikapcsolási időt a TIMER gombok segítségével

3. Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé és nyomja meg a  gombot .

A villogó jelzés helyett a  jelzés lesz látható folyamatosan. A beltéri egység felől csipogás lesz hallható és kigyullad a  LED dióda.

A kikapcsolási késleltetés beállítása ezzel a lépéssel készen van.

PÉLDA: A berendezés ki fog kapcsolni éjjel 11:00 órakor.

A BEKAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA.

2. Állítsa be a bekapcsolási időt a TIMER gombok segítségével.

3. Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé és nyomja

meg a  gombot .

A villogó  jelzés helyett a  jelzés lesz látható folyamatosan. A beltéri egység felől csipogás lesz hallható és kigyullad a  LED dióda.

A bekapcsolási késleltetés beállítása ezzel a lépéssel készen van.

PÉLDA: A berendezés befog kapcsolni reggel 7:00 órakor.

A KI-és BEKAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA.

4. Állítsa be a bekapcsolási időt a TIMER gombok segítségével.

5. Irányítsa a távszabályzót a beltéri egység felé és nyomja meg

a  gombot . A villogó  jelzés helyett a

jelzés lesz látható folyamatosan. A beltéri egység

felől csipogás lesz hallható és kigyullad a  LED dióda.

A ki és bekapcsolási késleltetés beállítása ezzel a lépéssel készen van.

PÉLDA: A berendezés ki fog kapcsolni éjjel 10:30 órakor,

majd be fog kapcsolni reggel 7:00 órakor.

- Az időzítő szerkezet három féleképpen használható:

- Kikapcsolás késleltetésre

- Bekapcsolás késleltetésre

- Ki és bekapcsolás késleltetésre

Első lépésben a pontos időt kell beállítani, mert ez szolgál referenciaként az összes időzítéshez.

A pontos idő beállított értéke tárolódik a távszabályzó memóriájában. Csak meg kell nyomni a gombot és a pontos idő máris használható a következő időzítések beállításához.

HOGY KELL ELEMET CSERÉLNI A TÁVSZABÁLYZÓBAN?

1. Húzza le a zárófedelet a távszabályzóról, az ábrán látható módon, és irányban, majd vegye ki a kimerült elemeket.

2. Tegye be az új-méretben megegyező-lehetőleg LONG-LIFE –elemeket, figyeljen a polaritásokra. A jelzéseket megtalálja a távszabályzó belsejében.

FIGYELEM.

- Ne használjon együtt régi és új ,vagy különböző típusú elemeket.

- Vegye ki az elemeket a távszabályzóból, ha 2-3 hónapig nem használja azt.

VÉSZÜZEMI KAPCSOLÓ- TEMPORARY SWITCH.

Ha a távszabályzó nem működik-pl. az elemek lemerülése, vagy egyéb ok miatt- nyomja meg a vészüzemi kapcsolót a berendezés indításához, ill. leállításához.

- Az ideiglenes működtetési mód lesz beállítva, míg nem oldódik meg a távszabályzó problémája. (A berendezés azonnal elindul automatikus üzemmódban a gomb megnyomása után.)

KISMEGSZAKÍTÓ (BIZTOSÍTÉK)

Ha nem használja a berendezést, állítsa a kismegszakítót (biztosítékot) kikapcsolt állásba.

| Megfelelő szobahőmérséklet |  | Használjon függönyt vagy napellenzőt |
| --- | --- | --- |
|  | VIGYÁZAT! A lehűtött levegő árt az egészségnek, és elektromos energiát is pazarol. IDEÁLIS MŰKÖDTETÉS |  |  | Csökkenteni lehet az ablakon keresztül a szobába jutó hőmennyiséget. |

| Szellőztetés |  | A késleltető hatékony használata |
| --- | --- | --- |
|  | FIGYELEM! Ne zárja be túl hosszú ideig a szobát. Alkalmanként nyissa ki az ajtót és ablakot, hogy friss levegőt engedjen be. |  |  | Éjszaka használja a ki- vagy bekapcsolási késleltetés üzemmódot, a reggeli ébredés időpontjával együtt. Ez lehetővé teszi, hogy mindig élvezhesse a komfortos szobahőmérsékletet. A késleltetést használja ésszerűen. |

| Ne feledkezzen el a légszűrő tisztításáról |  | Állítson be megfelelő hőmérsékletet gyermekek és csecsemők számára |
| --- | --- | --- |
|  | A szennyezett légszűrő csökkenti az áthaladó levegő mennyiségét és a hűtés hatásfokát. Ha nem akarja az elektromos energiát pazarolni, akkor kéthetente tisztítsa ki a szűrőt. |  |  | Kérjük, ügyeljen a szoba hőmérsékletére és a légáramlás irányára, ha csecsemők, gyermekek vagy idős emberek közelében használja a berendezést, akiknek mozgási nehézségei vannak |

A FELHASZNÁLÓK TÁJÉKOZTATÁSÁRA

| A légkondicionáló és a szobában elhelyezkedő hőforrás |
| --- |
|  | FIGYELEM! Amennyiben a helyiségben keletkező hő meghaladja a légkondicionáló hűtőképességét (pl. túl sok ember tartózkodik a szobában, fűtőberendezést stb. használnak), az előre beállított szobahőmérséklet nem érhető el. |

| Hosszabb ideig szünetelő használat |
| --- |
| Ha a beltéri egységet hosszabb ideig nem fogja használni, kérjük, kapcsolja ki a hálózati feszültséget. Amennyiben a hálózati vivő feszültség bekapcsolt állapotban van, a beltéri egység továbbra is kb. 8 W-ot vesz fel a vezérlőáramkörrel, még akkor is, ha a készülék STANBY-készenléti üzemmódban van. |  |

| Villámláskor |
| --- |
|  | VIGYÁZAT! Ha megszeretné kímélni az egész berendezést villámlásos vihar esetén, akkor kérjük, állítsa le, és húzza ki a falialjzatból a dugót. |

| Elektromos zavartatás |
| --- |
|  | FIGYELEM! Ha el akarja kerülni az elektromos zajok miatti zavartatást, akkor kérjük, az elektromos eszközöktől legalább 1 méteres távolságban helyezze el a beltéri egységet és annak távvezérlőjét. |
| Inverter type… | áramátalakítóval üzemelő fénycső |
| To prevent… | a zavar megelőzésére legalább 1 m távolra helyezze |

A LÉGTISZTÍTÓ ÉS SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐK CSATLAKOZTATÁSA

FIGYELEM! A tisztítást és karbantartást csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti. Takarítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a tápfeszültséget.

| 1.Nyissa ki az előlapot. Húzza felfelé az előlapot úgy, hogy közben mindkét oldalon fogja. |  |
| --- | --- |
| 2. Vegye ki a szűrőt. Nyomja felfelé, hogy kiszabaduljanak a kapcsok, majd húzza ki a szűrőt. |  |

| 3. Tegye a légtisztító és szagtalanító szűrőket a helyükre Csatlakoztassa a légtisztító és szagtalanító szűrőket a vázhoz úgy, hogy óvatosan megnyomja mindkét oldalon, és a szűrőkeretbe behelyezés után elengedi. |  |
| --- | --- |

| FIGYELEM! Ne hajlítsa meg a légtisztító és szagtalanító szűrőt, mivel az a felépítését tönkreteheti. |  |
| --- | --- |

| 4. A szűrők visszarakása Rakja vissza a szűrőket úgy, hogy a Front feliratú felület nézzen kifelé. A szűrők visszarakása után nyomja meg az előlapot a három nyíl irányában, és pattintsa a helyére. |  |
| --- | --- |

MEGJEGYZÉS A légtisztító és szagtalanító szűrők eltávolításakor az alábbi műveletet tartsa be. A hűtőkapacitás kis mértékben gyengül, és a hűtési sebesség lassabb lesz, ha légtisztító és szagtalanító szűrőket használ. Így állítsa a ventilátor sebességét nagy fordulatszámra, ha ilyen állapotban használja. Ne működtesse a légkondicionálót szűrő nélkül. Por kerülhet a légkondicionálóba, és így meghibásodhat.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM!

A tisztítást és karbantartást csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti. Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a tápfeszültséget.

| 1. LÉGSZŰRŐ |
| --- |
| Tisztítsa meg a légszűrőt, mivel ez távolítja el a port a szobából. Ha a légszűrő megtelt, a légáramlás leromlik, és a hűtőkapacitás is csökken. Ezen kívül zaj keletkezhet. Feltétlenül az alábbi eljárásnak megfelelően tisztítsa meg a szűrőt: |
| ELJÁRÁS 1. Nyissa ki az előlapot, és távolítsa el a szűrőt. Óvatosan emelje fel és vegye ki a légtisztító és szagtalanító szűrőt a keretből |  |
| 2. Porszívózza ki a légszűrőt és a légtisztító és szagtalanító szűrőt egy porszívóval. ha túl sok a por, öblítse le folyó víz alatt, és óvatosan kefélje meg puha sörtéjű kefével. Árnyékos helyen szárítsa meg a szűrőket. |  |
| 3. Helyezze vissza a légtisztító és szagtalanító szűrőket a keretbe. Helyezze vissza a szűrőt a FRONT felirattal kifelé, és csúsztassa vissza eredeti helyére. A szűrőkvisszarakása után nyomja meg ábra szerint az előlapot a három nyilazott helyen, és zárja be. |  |
| MEGJEGYZÉS: A légtisztító szűrőt havonta vagy még gyakrabban tisztítani kell, ha észrevehető az eltömődés. Ha túl sokáig használják, elveszítheti szagtalanító hatását. A maximális teljesítmény érdekében 3-6 havonta ajánlatos cserélni, az igénybevétel erősségétől függően. |

FIGYELEM!

- Ne mossa ki 40°C-nál melegebb vízzel. A szűrő egyébként zsugorodhat.

- Kimosáskor rázza le a nedvességet teljesen, és szárítsa árnyékos helyen. Ne tegye közvetlen napfényre, mert zsugorodhat.

- Ne használjon mosószert a légtisztító és szagtalanító szűrőhöz, mivel egyes mosószerek tönkretehetik a szűrő elektrosztatikus működését.

AZ ELEKTROMOS PORGYŰJTŐ VILLAMOS CSATLAKOZÁSAINAK TISZTÍTÁSA.

1. A távszabályzóval kapcsolja ki a berendezést, majd húzza ki a konnektorból, vagy kapcsolja ki-állásba a kismegszakítót.

2. Vegye le az előlapot, az előzőekben leírtak szerint.

3. Használjon fogkefét az elektromos porgyűjtő villamos csatlakozóin levő kosz eltávolításához.

Száraz fogkefével dörzsölje le a koszt a csatlakozókról.

4. Szerelje vissza az előlapot, az előzőekben leírtak szerint, majd dugja vissza a villásdugót a konnektorba, ill. kapcsolja be-állásba a kismegszakítót.

FIGYELEM.

- A tisztítás előtt a távszabályzóval kapcsolja ki a berendezést, majd húzza ki a konnektorból, ill.a kismegszakítót kapcsolja ki-állásba.

- Soha ne érintse működés közben a porgyűjtő villamos csatlakozóit. A MAGASFESZÜLTSÉG veszélyes áramütést okozhat.

- A csatlakozókat óvni kell a víztől, mert veszélyes áramütést okozhatnak.

| 2. MOSHATÓ ELŐLAP |
| --- |
| Vegye le az előlapot, és tiszta vízzel mossa meg. Mossa meg puha szivaccsal. Semleges mosószer használata után alaposan öblítse le tiszta vízzel. Ha az előlapot nem veszi le, akkor egy puha, száraz ruhával törölje le. A távvezérlőt is alaposan dörzsölje át egy száraz, puha ruhával. Gondosan törölje le a vizet. Ha víz marad a jelzőkörön vagy a beltéri egység jelvevőjén, ez üzemzavart okozhat. Az előlapot a következő módon vegye le. Feltétlenül két kézzel fogja meg az előlapot, amikor lehúzza és csatlakoztatja. |  |
| Az előlap eltávolítása | Az előlap visszahelyezése |
| Arm = kar | Flange = perem Projection =kinyúlás Hole = lyuk |
| Amikor az előlapot teljesen kinyitotta két kézzel, nyomja befelé a jobboldali kart, hogy az elengedjen, és kissé visszacsukva az előlapot, húzza ki előrefelé. | Állítsa be a jobb- és baloldali kinyúlásokat a berendezés peremébe, és erőteljesen nyomja be őket a lyukakba. |

| FIGYELEM! Ne fröccsentsen vagy folyasson vizet a berendezés testére tisztítás közben, mivel ez rövidzárlatot okozhat. Soha ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, benzint, gázolajat, savat, oldószert vagy kefét, mivel ezek tönkretehetik a műanyag felületet és a bevonatot. |  |
| --- | --- |

FIGYELEM! A tisztítást és karbantartást csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti. Tisztítás előtt állítsa le az üzemelést, és kapcsolja ki a tápfeszültséget.,

| 3. KARBANTARTÁS HOSSZABB ÜZEMSZÜNET ELŐTT |
| --- |
| Működtesse a berendezést üzemmódban és 32°C hőmérsékleten, a ventilátor sebességét pedig állítsa magas fordulatszámra, kb. fél napig egy száraz napon, majd teljesen szárítsa ki a berendezést. Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót | Air Blow = levegő kifújás |

RENDSZERES ELLENŐRZÉS

Kérjük, ellenőriztesse az alábbi pontokat szakképzett szerviz munkatárssal félévente vagy évente. Keresse meg kereskedőjét vagy a szervizt.

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Confirm = Ellenőrizze |
| Lelazult-e vagy szakadt-e a földelő vezeték? | A tartókeretet megtámadta-e a rozsda, és a kültéri egység elferdült-e, vagy esetleg nem eléggé stabil? | A hálózati vezeték dugója szorosan be van-e dugva az aljzatba? (Ellenőrizze, hogy ne legyen laza az érintkező) |

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZERVIZ ÉS GARANCIA

MIELŐTT A SZERVIZT FELHÍVNÁ, ELLENŐRIZZE A KÖVETKEZŐKET::

| feltétel: | ellenőrizze az alábbiakat: |
| --- | --- |
| Ha a távszabályzóból nem jön jel, akijelző sötét,vagy üres. Ha nem működik | Cseréljen elemet a távszabályzóban. Ellenőrizze az elemek polaritás helyességét a távszabályzóban. Rendben van-e a biztosító? Nem túl magas vagy alacsony-e a feszültség? A megszakító be van-e kapcsolva? Jól van e kiválasztva az üzemmód és a bekapcsolási értékek. |
| Ha nem hűt jól Ha nem fűt jól | Volt-e tisztítva a légszűrő? Nem éri-e közvetlen napfény a kültéri egységet? Nem ütközik-e akadályba a kültéri vagy a beltéri egység légáramlása? Nyitva van-e valamilyen ajtó vagy ablak, vagy van-e hőforrás a szobában? Megfelelő-e a beállított hőmérséklet? A ventilátor sebesség nincs e alacsonyra, vagy csendesre állítva |

|  | MEGJEGYZÉSEK: Csendes üzemben, vagy a működést leállítva esetleg a következő jelenségek fordulhatnak elő, de működés szempontjából ez nem rendellenes: A hűtőciklus során a hűtőközeg áramlásának halk hangja. A hűtött ventillátorházból érkező enyhe súrlódó zaj. Ez később, a felmelegedés miatt fokozatosan megszűnik. Esetleg szagot áraszt a légkondicionáló, mivel a füst, az ételek, a kozmetikumok szaga megragad benne. Így a légszűrőt és az elpárologtató egységet rendszeresen tisztítani kell, hogy csökkentsük a szagot. |
| --- | --- |

- Kérjük, azonnal hívja fel a kereskedőt, ha a légkondicionáló a fenti ellenőrzés után sem működik rendben. Tájékoztassa őt a berendezés modellszámáról, gyártási számáról, és a felszerelés időpontjából. Tájékoztassa őt a hibáról is.

- A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a berendezés névleges feszültségével, különben a berendezés tönkremegy, vagy nem tudja biztosítani az előírt kapacitást.

Kérjük, ügyeljen a következőkre:

Ha a villamos vezeték meghibásodik, szakemberrel cseréltesse ki.

Amikor a berendezést bekapcsolja, különösen ha a szobavilágítás gyenge, a világítás egy kicsit visszaesik. Ennek nincs következménye.

Be kell tartani a helyi áramszolgáltató előírásait.

# Text boxes

BELTÉRI / KÜLTÉRI EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYSÉG

BELTÉRI EGYSÉG

BELTÉRI EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYSÉG

BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐI

MŰKÖDÉS KIJELZŐI

Soha ne tartsa vissza kézzel a mozgó panelt, mikor az, mozgásban (zárásban vagy nyitásban) van.

Megfogási pont

Front panel

Mozgó panel

Emelje meg a panelt

Megfogási pont

1.  A frontpanel felnyitása

2.  A frontpanel bezárása

.

A használatra vonatkozó figyelmeztetések:

Ne helyezze a távvezérlőt az alábbi helyekre:

- közvetlen napfényre

- fűtőtest közelébe

Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ne ejtse a padlóra és védje a víztől.

Ha a kültéri egység leáll, akkor kb. 3 percig nem indul újra (kivéve, ha Ön kikapcsolja, majd bekapcsolja a hálózati kapcsolót, vagy kihúzza és ismét bedugja a hálózati vezetéket). Ez a berendezés védelmét szolgálja és nem jelent hibát.

Ha működés közben megnyomják a funkciókiválasztó gombot, az eszköz biztonsági okokból kb. 3 percre megáll.

Nomja meg a jelű gombot.

- A kijelzőn látható lesz a  jel.

- A beltéri egység negatív ionokat fog generálni, melyek megsemmisítik a szagokat és megkötik a port, penészt

Nyomja meg a jelű gombot, és a légtisztító üzemmód kikapcsol.

Hűtés szárítás

Fűtés

Először állítsa be a pontos időt, (lásd a pontos idő beállítása felyezetben). Nyomja meg a  jelű gombot, és a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet.

Nyomja le és húzza a fedőt a nyíl irányában.