| M | BIZTONSÁGTECHNIKAI ÓVINTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

- Kérjük, gondosan olvassa el az Óvintézkedések fejezetét a berendezés működtetése előtt, így biztosítva annak helyes használatát.

- Különösen a figyelmeztetésekre ( VIGYÁZAT,  FIGYELEM) ügyeljen . A „Vigyázat” feliratú részek olyan feltételeket tartalmaznak, melyek be nem tartása halált, vagy súlyos sérülést okozhat. A „Figyelem” részek olyan figyelmeztetéseket tartalmaznak, melyek súlyos következményekkel járhatnak, ha nem tartják be őket. Kérjük, szigorúan tartson be minden utasítást, a biztonság érdekében.

- A különböző jelzések jelentése a következő:

| Feltétlenül kösse be a földelő vezetéket! | Ez tilalmat jelez |
| --- | --- |
| Betartandó utasításokat jelez |  |

- Elolvasás után is őrizze meg ezt a kézikönyvet

ÓVINTÉZKEDÉSEK SZERELÉS KÖZBEN

| VIGYÁ-ZAT | Ne építse át a berendezést. Ha maga barkácsolja a berendezést, vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kérje fel kereskedőjét vagy egy hozzáértő technikust a berendezés felszerelésére. Ha maga barkácsolja a berendezést, vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
|  | Használja a földelő vezetéket. Ne kösse a földvezetéket vízcsőre vagy gázcsőre, villámvédő vezetékre vagy a telefon földvezetékére. A földelő vezeték helytelen szerelése áramütéssel járhat. |  |
| FIGYE-LEM | Megszakítót kell felszerelni a berendezés telephelyétől függően. Ilyen megszakító (kisautomata) nélkül fennáll az áramütés veszélye. |  |
|  | Ne telepítse olyan helyre, ahol gyúlékony gáz fordul elő. A kültéri egység meggyulladhat, ha gyúlékony gáz veszi körül. |  |
|  | A lefolyótömlő szerelésekor ügyeljen az akadálytalan lefolyásra. |  |

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÁTHELYEZÉS VAGY KARBANTARTÁS SORÁN

| V I G Y Á Z A T ! | Amennyiben rendellenesség adódik (pl. égett szag), állítsa le a berendezést, és kapcsolja ki a megszakító kisautomatát. Hívja fel kereskedőjét. Ha a berendezést rendellenes helyzetben tovább működteti, meghibásodhat, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kérjük, lépjen érintkezésbe a kereskedővel, ha karbantartásra van szüksége. A rosszul végzett házilagos karbantartás áramütéssel és tűzzel járhat. |  |
|  | Kérjük, lépjen érintkezésbe a kereskedővel, ha le vagy fel kell szerelni a berendezést. Ha maga próbálja le- és visszaszerelni a berendezést, áramütés vagy tűz fordulhat elő. |  |

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÜZEM KÖZBEN

| V I G Y Á Z A T ! | Ha tartósan a légáramlásban tartózkodik, ez egészségkárosodással járhat. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Semmilyen tárgyat, de az ujját se dugja be a levegő beszívó vagy kifújó nyílásába. Mivel a ventilátor nagy fordulatszámmal működik, sérülést okozhat. Takarítás előtt feltétlenül állítsa le a működést, és kapcsolja le a megszakító kisautomatát. |
|  | Ne patkolja meg a biztosítót, ez halálos balesetet okozhat. |  |
|  |  | Villámlással járó vihar alatt állítsa le és kapcsolja ki a berendezést a megszakítóval. |

| F I G Y E L E M ! |  | A terméket a gyártó specifikációi szerint, és csak rendeltetésszerűen szabad üzemeltetni. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ne érjen hozzá a berendezéshez nedves kézzel, mert ez halálos balesetet okozhat. |
|  |  | Ha a berendezést égésterméket kibocsátó eszközökkel együtt használja, rendszeresen szellőztesse a helyiséget, hogy ne fogyjon el az oxigén. |
|  |  | Ne irányítsa a hideg levegőt háztartási fűtőkészülékre, mivel ez zavarhatja az olyan háztartási eszközök működését, mint a vízforraló, tűzhely stb. |
|  |  | Ügyeljen arra, hogy a kültéri szerelés tartókerete mindig stabil, erős és hibátlan legyen. Ellenkező esetben a kültéri egység feldőlhet, és ez veszéllyel jár. |
|  |  | Ne fröcsköljön vagy fecskendezzen vizet a berendezés házára takarításkor, mivel ez rövidzárlatot okozhat. |
|  |  | Ne használjon sem aerosolt, sem hajlakk permetezőt a beltéri egység közelében. Ez a vegyszer a hőcserélő bordáira tapadhat, és akadályozhatja, hogy az elpárologtató leeressze a vizet a cseppfogó tálcába. A víz ilyenkor az axiál ventilátorra csepeghet, és hatására víz fröccsenhet ki a beltéri egységből. |
|  |  | Kérjük, takarítás során kapcsolja ki a berendezést, és kapcsolja ki a kisautomatát is, mert a berendezésen belüli nagy fordulatszámú ventilátor veszélyt jelent. Kapcsolja ki a kis megszakítót, ha a berendezést hosszabb ideig nem üzemelteti. |
|  |  | Ne másszon fel a kültéri egységre, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat. |
|  |  | Ne helyezzen vizes edényt (pl. vázát) a beltéri egységre, nehogy víz cseppenjen belőle. A lecsepegő víz tönkreteheti a berendezés szigetelését, és rövidzárlatot okozhat. |
|  |  | Ne rakjon közvetlenül a légáramlás útjába növényt, mert a huzat árt neki. |
|  | Amikor a berendezést nyitott ajtó vagy ablak mellett működteti (a helyiség páratartalma 80% fölött van), és a légterelő lefelé néz, vagy pedig hosszú ideig automatikusan mozog, víz csapódik le a terelőlapátokon, és ez esetleg lecsepeghet, nedvessé téve a bútort. Emiatt ilyen körülmények között ne használja a berendezést hosszabb ideig. Amennyiben a szobában jelen lévő hőmennyiség meghaladja a berendezés hűtő- vagy fűtőkapacitását (pl. sok ember tartózkodik a szobában, fűtőkészülékeket használnak stb.), az addig beállított szobahőmérséklet nem érhető el. |

AZ EGYES ALKATRÉSZEK NEVE ÉS FUNKCIÓJA

| BELTÉRI EGYSÉG |  |
| --- | --- |
|  | Légszűrő Ez akadályozza meg, hogy por kerüljön a beltéri egységbe (Lásd később) Előlap Beltéri egység jelzőszervei (A működő állapotot mutató fényjelző) (Lásd később) Vízszintes terelő – függőleges terelő (kifújó nyílás) (Lásd később) Távvezérlő Kiküldi a vezérlő jeleket a beltéri egységnek, így arra szolgál, hogy a teljes berendezést működtesse. (Lásd később) |
| KÜLTÉRI EGYSÉG |  |
|  | Lefolyócső A kondenzált vizet vezeti kívülre Összekötő vezetékek és a csövezés szigetelő csöve Levegő beszívó nyílás (balra hátul) Levegő kifújó nyílás |

| A MODELL NEVE ÉS MÉRETEI |  |
| --- | --- |

| MODELL | szélesség (mm) | magasság (mm) | mélység (mm) |
| --- | --- | --- | --- |

| A BELTÉRI EGYSÉG JELZŐSZERVEI |  |
| --- | --- |
|  | SZŰRŐ LÁMPÁJA Amikor a berendezés összesen kb. 100 órát működött, a szűrő lámpája világítani kezd, jelezve, hogy ideje megtisztítani a szűrőt. A lámpa akkor alszik ki, ha a hálózati kapcsolót kikapcsolja, majd ismét bekapcsolja. MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA Ez a lámpa működés közben világít. A működésjelző lámpa a következő esetekben villog fűtés közben: Előmelegítés során. Indulás után kb. 2-3 percig. Leolvasztás során. A leolvasztás kb. óránként egyszer történik, ha zúzmara alakul ki a kültéri egység hőcserélőjén, ez mindig 5-10 percig tart. KÉSLELTETÉSJELZŐ LÁMPA Ez a lámpa akkor világít, ha a késleltetés működik |
| MŰKÖDÉSJELZŐ |  |

TEMPORARY SWITCH – IDEIGLENES KAPCSOLÓ

Press – nyomja meg

Temporary Switch – ideiglenes kapcsoló

Non-conductor stick – szigetelő rúd

IDEIGLENES KAPCSOLÓ

Ezzel a kapcsolóval lehet indítani és leállítani, ha a távvezérlő nem működne. (Szigetelő rudat, pl. egy fogpiszkálót használjon).

- Ha megnyomja az ideiglenes kapcsolót, akkor a működés az előzőleg beállított üzemmódban kezdődik meg.

- Ha ideiglenes kapcsolóval történt a működtetés a hálózati feszültség ki- vagy bekapcsolása után, akkor a működés automatikus üzemmódban folytatódik.

A TÁVVEZÉRLŐ KEZELŐSZERVEINEK NEVE ÉS FUNKCIÓJA

TÁVVEZÉRLŐ

- Ez vezérli a beltéri egység működését. Hatótávolsága kb. 7 méter. Amennyiben a beltéri világítás elektronikus vezérlésű, a hatótávolság rövidebb lehet.

- Ez a készülék az adott tartóval falra is szerelhető. Mielőtt rögzítené, győződjön meg róla, hogy a beltéri egységet tudja onnan vezérelni a távvezérlő.

- Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ha leejti vagy nedves lesz, ez ronthatja a jelátvivő képességet.

- Miután új elemeket rakott a távvezérlőbe, a berendezésnek kb. 10 másodpercre van szüksége, utána reagál a parancsokra, és működteti a berendezést.

|  | Jelkisugárzó ablak/ adásjelzés Ezzel az ablakkal mutasson a beltéri egység felé, amikor azt vezérli. Az átviteli jelzésre a parancs kiküldése közben villog. Kijelző Erről olvasható le a kiválasztott szobahőmérséklet, a pontos idő, a késleltetés helyzete, funkciója, és a kiválasztott keringetés erőssége START/STOP gomb E gombbal tudja elindítani a berendezés működését. Ha ismét megnyomja, a berendezés leáll. SLEEP (elalvás) gomb Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni az elalvási késleltetést. HŐMÉRSÉKLET gomb Ezzel a gombbal tudja növelni vagy csökkenteni a beállított hőmérsékletet (ha nyomva tartja, az érték gyorsabban változik) TIME (idő) gomb. Ezzel a gombbal lehet beállítani és ellenőrizni a napi időt és dátumot. RESET (nullázó) gomb FUNKCIÓVÁLASZTÓ gomb. Ezzel a gombbal lehet a működési módot kiválasztani. Ahogy egymás után megnyomja, úgy léptet tovább az üzemmód automatikusról hűtésre, azután párátlanításra, majd keringetésre és ventilátor üzemmódba. Ventilátor sebesség kiválasztás. Ez határozza meg a ventilátor sebességét. Mindannyiszor, amikor ezt a gombot megnyomja, továbbléptet a keringés erőssége, automatikusról erősre, onnan közepesre, majd alacsonyra. (Ventilátor üzemmódban magasról közepesre, majd alacsonyra). AUTOMATIKUS LEGYEZÉS gombja. Ez szabályozza a vízszintes légterelő lapát szögét. KÉSLETETÉS vezérlő. Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni a késleltetést. OFF (kikapcsolási késleltetés) gomb. Ez választja ki a kikapcsolási időpontot ON (bekapcsolási késleltetés) gomb. Ez választja ki a bekapcsolási időpontot. FOGLALÁS gomb. Időbeállítás lefoglalása VISSZAVONÁS gomb (az időlefoglalás visszavonása) |
| --- | --- |

|  | automatikus hűtés párátlanítás keringetés ventilátor vent. sebesség: közepes alacsony magas Alvás leállítás (visszavonás) Indítás (lefoglalás) START/STOP Idő Késleltetés bekapcsolás Késleltetés kiválasztó: bekapcsolási késleltetés kikapcsolási késleltetés Automatikus legyezés | A használatra vonatkozó figyelmeztetések: Ne helyezze a távvezérlőt az alábbi helyekre: - közvetlen napfényre - fűtőtest közelébe Óvatosan bánjon a távvezérlővel. Ne ejtse a padlóra és védje a víztől. Ha a kültéri egység leáll, akkor kb. 3 percig nem indul újra (kivéve, ha Ön kikapcsolja, majd bekapcsolja a hálózati kapcsolót, vagy kihúzza és ismét bedugja a hálózati vezetéket). Ez a berendezés védelmét szolgálja és nem jelent hibát. Ha működés közben megnyomják a funkciókiválasztó gombot, az eszköz biztonsági okokból kb. 3 percre megáll. |
| --- | --- | --- |

KÜLÖNFÉLE FUNKCIÓK

( Automatikus újraindulás vezérlése

Amennyiben hálózat-kimaradás következik be, a működés automatikusan újraindul a feszültség visszatérésekor, az előző üzemmódban és légáramlási iránnyal (miután a működést nem a távvezérlővel állították le). Ha úgy dönt, hogy nem folytatja az üzemelést a feszültség visszatérésekor, kapcsolja ki a tápfeszültséget. Mikor azután bekapcsolja a megszakítót, a működés automatikusan újraindul az előző üzemmódban és légáramlási iránnyal. MEGJEGYZÉS: Ha nem igényli az automatikus újraindítás-vezérlést, kérjük, kérjen tanácsot kereskedőjétől, vagy a kikapcsolást végezze a távvezérlővel. Az automatikus újraindítás vezérlése nem működik, amikor a késeltetés vagy elalvási késleltetés üzemmód van bekapcsolva.

AUTOMATIKUS ÜZEM

Az eszköz automatikusan eldönti, hogy fűtés, hűtés vagy párátlanítás üzemmódban működjön, a kiinduló szobahőmérséklet függvényében. A kiválasztott üzemmód nem fog megváltozni, ha a szoba hőmérséklete változik.

|  | 1. Addig nyomogassa a FUNKCIÓVÁLASZTÓ gombot, míg a kijelző automatikus (AUTO) üzemmódra nem vált. Amikor az automatikus üzemmódot kiválasztotta, az eszköz automatikusan meghatározza a fűtés, hűtés vagy párátlanítás üzemmódot, a kezdeti szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet függvényében. |
| --- | --- |
|  | START/STOP Nyomja meg a START/STOP gombot. A működés hangjelzéssel kezdődik. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, következő alkalommal már csak a START/STOP gombot kell megnyomnia. |
|  | A beállított hőmérsékletet szükség szerint max. 3°C-kal lehet csökkenteni. |
|  |  | Ha egyszer megnyomja a hőmérséklet gombot, akkor a hőmérséklet 1°C-onként változik. |
|  | Az előre beállított hőmérséklet és a tényleges szobahőmérséklet a feltételektől függően némileg változhat. A kijelző automatikus üzemmódban nem jelzi a beállított hőmérsékletet. Ha megváltoztatja a beállítást, a beltéri egység hangjelzést ad. |
|  | Ha megnyomja a ventilátor sebesség gombot, az automatikus és az alacsony fordulatszámú üzem áll rendelkezésre. |

FŰTÉS ÜZEMMÓD

- Akkor használja az eszközt hűtésre, ha a kültéri hőmérséklet 21°C alatt van. Amennyiben túl meleg van (21°C), a hűtési funkció esetleg nem működik a berendezés védelme érdekében.

- Az eszköz megbízhatóságának fenntartása érdekében kérjük, ezt a berendezést a kültéri hőmérséklet

-10°C értéke fölött használja.

|  | 1. Nyomja meg a funkció kiválasztót úgy, hogy a kijelző fűtést (HEAT) jelezzen. |
| --- | --- |
|  | 2. A ventilátorsebesség gombjával állítsa be a kívánt sebességet (a kijelző mutatja a beállítást). |
|  |  | A ventilátor sebessége először magas, majd automatikusan átvált közepesre, miután az előre beállított hőmérsékletet elérte. Magas. Gazdaságos, mivel a helyiség gyorsan felmelegszik. Elképzelhető, hogy kezdetben érezhető a hűtés. Közepes. Csendes. Alacsony. Még csendesebb |
|  | 3. A hőmérséklet gombbal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet. (A kijelző mutatja a beállítást). |
|  | A hőmérséklet beállítása és a tényleges szobahőmérséklet a körülményektől függően némileg változhat. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a Start/stop gombot. A fűtés üzemmód hangjelzéssel indul. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal csak a start/stop gombot kell megnyomnia. |

PÁRAMENTESÍTÉS ÜZEMMÓD

Az eszközt akkor használja párátlanításra, ha a szobahőmérséklet 16°C fölött van.

15°C alatt a párátlanítási funkció nem működik.

|  | 1. Nyomja meg a funkciókiválasztót úgy, hogy a kijelző a párátlanítást jelezze. A ventilátorsebesség automatikusan ALACSONY szintre áll. A ventilátorsebesség gomb nem működik. |
| --- | --- |
|  | 2. Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet a hőmérséklet gombbal (a kijelző mutatja a beállítást) |
|  |  | A 20-26°C-os tartomány az ajánlott párátlanítási szobahőmérséklet |
|  | START/STOP. Nyomja meg a start/stop gombot. A párátlanítási művelet hangjelzéssel indul. Ha le akarja állítani a működést, ismét nyomja meg a gombot. |
|  | Miután a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, a következő alkalommal Önnek már csak a START/STOP gombot kell megnyomnia. |

( Párátlanítási funkció

Ha a szobahőmérséklet magasabb a beállított hőmérsékletnél, az eszköz párátlanítani fogja a szobát, a beállított szintre csökkentve ezzel a szoba hőmérsékletét.

Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél: a párátlanítást az aktuális szobahőmérsékletnél kissé alacsonyabbra beállított hőmérséklet mellett kerül végrehajtásra, tekintet nélkül a beállított hőmérsékletre. A funkció rögtön megáll (és a beltéri egység abbahagyja a levegő kifújását), amint a szobahőmérséklet a beállított hőmérséklet alá kerül.

HŰTÉS ÜZEMMÓD

Akkor használja az eszközt hűtésre, ha a kültéri hőmérséklet 10-43°C között van.

Amennyiben a beltéri páratartalom igen nagy (80%), némi pára alakulhat ki a beltéri egység kifújó rácsán.

|  | 1. Nyomja meg a funkció kiválasztót úgy, hogy a kijelző hűtést (COOL) jelezzen. |
| --- | --- |
|  | 2. A ventilátorsebesség gombjával állítsa be a kívánt sebességet (a kijelző mutatja a beállítást). |
|  |  | A ventilátor sebessége először magas, majd automatikusan átvált közepesre, miután az előre beállított hőmérsékletet elérte. Magas. Gazdaságos, mivel a helyiség hamar lehűl. Közepes. Csendes. Alacsony. Még csendesebb |
|  | 3. A hőmérséklet gombbal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet. (A kijelző mutatja a beállítást). |
|  | A hőmérséklet beállítása és a tényleges szobahőmérséklet a körülményektől függően némileg változhat. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a Start/stop gombot. A hűtés üzemmód hangjelzéssel indul. Ha ismét megnyomja a gombot, a működés leáll. A hűtési funkció nem indul el, ha a hőmérséklet beállítása magasabb, mint az aktuális szobahőmérséklet (még akkor is így van, ha a működésjelző lámpa világít). A hűtési funkció akkor indul el, ha Ön a hőmérsékletet a pillanatnyi szobahőmérséklet alá állítja. |
|  | Mivel a beállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, Önnek a következő alkalommal csak a start/stop gombot kell megnyomnia. |

VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

Az eszközt egyszerűen a levegő keringetésére is lehet használni. Ezt a funkciót arra használhatja, hogy nyár végén kiszárítsa a beltéri egység belsejét.

|  | 1. Nyomja meg a funkcióválasztót úgy, hogy a kijelző a ventilátor üzemmódot jelezze. |
| --- | --- |
|  | 2. Nyomja meg a ventilátor sebesség gombot. |
|  | START/STOP. Nyomja meg a start/stop gombot. A ventilátor működése hangjelzéssel indul. Ha le akarja állítani, ismét nyomja meg a gombot. |

| AUTOMATIKUS VENTILÁTORSEBESSÉG | … Amikor hűtés/fűtés üzemmódban AUTOMATIKUS ventilátorsebesség van beállítva: |
| --- | --- |

| Fűtés üzemmód esetén: | A ventilátor sebessége a kilépő levegő hőmérsékletének megfelelően automatikusan változni fog. Amennyiben a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége nagy, a ventilátor nagy sebességgel indul. Miután a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan alacsonyra vált. |
| --- | --- |
| Hűtés üzemmód esetén: | Amennyiben a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbsége nagy, a ventilátor nagy sebességgel indul. Miután a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, az az üzemmód kerül beállításra, mely a ventilátor sebességét és a szoba hőmérsékletét megváltoztatja, hogy optimális feltételeket teremtsen a természetes és egészséges hűtéshez. |

.

A KÉSLELTETÉS BEÁLLÍTÁSA

|  | idő, nap, hónap (napi idő, nap, hónap) Kikapcsolási késleltetés Bekapcs. késleltetés Lefoglalás Visszavonás | Idő, nap, hónap Miután kicserélte az elemeket | 1. Állítsa be az aktuális hónapot és napot a késleltetés szabályozó gombjával | 2. Nyomja meg az idő gombot | 3. Állítsa be az aktuális időt a késleltetés vezérlő gombbal | 4. Nyomja be ismét az idő gombot. Az időjelzés villogás helyett folyamatosan világít |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Példa: A pillanatnyi idő du. 1:30. Az idő kijelzése automatikusan eltoúndik 10 másodpercen belül Ha ellenőrizni akarja az aktuális időbeállítást, nyomja meg kétszer az IDŐ gombot. A pontos idő beállítása ezzel befejeződött. |
|  |  | KIKAPCSOLÁSI késleltetés | 1. Nyomja meg a kikapcsolási késleltetés gombját. A kikapcsolási jelzés villogni kezd a kijelzőn. | 2. Állítsa be a kikapcsolási időt a késleltetés vezérlő gombbal. | 3. Mutasson rá a távvezérlővel a beltéri egységre, és nyomja meg a lefoglalás gombot. A kikapcsolás jelzés villogásból folyamatos világításba vált, és a lefoglalás jelzés világít. Hangjelzés szólal meg, és a késleltetés lámpa világítani kezd a beltéri egységen |
|  |  | A berendezés beállítható úgy, hogy a jelen időpontban kapcsoljon ki. |  |  | Példa: Az eszköz este 11:00-kor kikapcsol. A kikapcsolási idő beállítása ezzel befejeződött |

|  | BEKAPCSOLÁSI késleltetés Az eszköz a megjelölt időpontokban fog bekapcsolni | 1. Nyomja meg a bekapcsolási késleltetés gombját. A bekapcsolás jelzése villogni kezd a kijelzőn. | 2. Állítsa be a bekapcsolási időt a késleltetés vezérlő gombbal | 3. Mutasson rá a távvezérlővel a beltéri egységre, és nyomja meg a lefoglalás gombot. A bekapcsolás jelzés villogásból folyamatos világításba megy át, és a lefoglalás jelzés világítani kezd Hangjelzés szólal meg, és a beltéri egységen világítani kezd a késleltetés lámpa. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Példa: Az eszköz automatikusan korábban kapcsol be úgy, hogy az előre beállított hőmérséklet de. 7:00-ra jöjjön létre. A bekapcsolási idő beállítása ezzel befejeződött |

| BE/KIKAPCSOLÁSI késleltetés Az eszköz a megjelölt időpontokban fog bekapcsolásból kikapcsolásba, illetve kikapcsolásból bekapcsolásba átváltani A kapcsolás a legkorábban beállított időpontban következik be. A kijelzőn megjelenő nyíl mutatja a kapcsolási művelet irányát. | 1. Nyomja meg a be/kikapcsolás gombját úgy, hogy a kikapcsolás jelzése villogjon. | 2. Állítsa be a kikapcsolási időpontot a késleltetés-vezérlő gombbal. Nyomja meg a lefoglalás gombját. | 3. Nyomja meg a bekapcsolási késleltetés gombot úgy, hogy a kikapcsolás jelzés világítson, és a bekapcsolás jelzése villogjon. | 4. Állítsa be a bekapcsolási időt a késleltetés vezérlő gombbal | 5. Mutasson rá a távvezérlővel a beltéri egységre, és nyomja meg a lefoglalás gombot. Hangjelzés szólal meg, és a késleltetés lámpa világítani kezd a beltéri egységen. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A be/kikapcsolási időpontok beállítása ezzel befejeződött. | Példa: Az eszköz este 10:30-kor kikapcsol, majd automatikusan korábban kapcsol be úgy, hogy az előírt hőmérséklet de. 7:00-ra kialakuljon. |

Hogyan lehet visszavonni a lefoglalást?

Mutasson rá a távvezérlővel a beltéri egységre, és nyomja meg a visszavonás gombot.

A foglalás jelzés hangjelzést adva kikapcsol, és a beltéri egységen világítani kezd a késleltetés lámpa.

| MEGJEGYZÉS A kikapcsolási késleltetésből, bekapcsolási késleltetésből és be/kikapcsolási késleltetésből egyszerre csak egyet lehet beállítani. |  |
| --- | --- |

- A késleltető háromféle módon használható: kikapcsolási késleltetésként, bekapcsolási késleltetésként és be/kikapcsolás (ki/bekapcsolás) késleltetésként. A pontos időt kell először beállítani, mert ez szolgál referenciaként.

- Mivel az időbeállításokat a távvezérlő memóriája tárolja, mindössze a lefoglalás gombot kell megnyomni, ha a következő alkalommal ugyanazokat a beállításokat kívánja használni.

HOGYAN KELL BEÁLLÍTANI AZ ELALVÁSI KÉSLELTETÉST?

Állítsa be a pontos időt, ha az még nem lenne beállítva (ld. a pontos idő beállításáról szóló előző oldalakat). Nyomja meg az elalvás gombot, és a kijelző az alábbi módon vált át:

|  |  | Üzemmód | Jelzés |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alvás késleltetés | ( 1 óra ( 2 óra ( 3 óra ( 7 óra( ( Elalvás késleltetés kikapcsolva ( |
|  | elalvás | Elalvási késleltetés: A berendezés a megadott óraszámban folyamatosan működik, majd kikapcsol. Mutasson rá a távvezérlővel a beltéri egységre, és nyomja meg az elalvás gombot. A késleltetési információ jele megjelenik a távvezérlőn. A késleltetés lámpa hangjelzéssel együtt világítani kezd a beltéri egységen. Ha az elalvási késleltetést beállították, a kijelző a kikapcsolás időpontját fogja mutatni. |
|  |  |  | Ha ön este 11:38-kor három órás elalvást állít be, a kikapcsolás időpontja hajnalban 2:38 lesz. |

|  |  | Elalvási késleltetés. Indulás | Az eszközt az elalvási késleltetés fogja kikapcsolni, és a bekapcsolási késleltetés fogja bekapcsolni. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Állítsa be a bekapcsolási késleltetést |
|  |  | 2. Nyomja meg az elalvás gombot, és állítsa be az elalvási késleltetést. |
|  |  |  | Példa: Ebben az esetben az eszköz két órán belül fog kikapcsolni (hajnali 1:38), és korábban bekapcsol úgy, hogy az előírt hőmérsékletet csaknem teljesen elérje, a következő reggel 6:00-kor. |

Hogyan lehet visszavonni a lefoglalást?

Mutasson rá a távvezérlővel a beltéri egységre, és nyomja meg a visszavonás gombot.

A foglalás jelzés hangjelzést adva kikapcsol, és a beltéri egységen kikapcsol a késleltetés lámpa.

TOVÁBBI MAGYARÁZAT AZ ELALVÁSI KÉSLELTETÉSHEZ

A berendezés automatikusan fogja szabályozni a ventilátor sebességét és a szoba hőmérsékletét, úgyhogy csöndes maradjon, és ne legyen az egészségre káros . Az elalvási késleltetést be lehet állítani úgy, hogy 1, 2, 3 vagy 7 óra elteltével működjön. A ventilátor sebesség és a szobahőmérséklet szabályozása az alábbiak szerint történik:

MŰKÖDÉS ELALVÁSI KÉSLELTETÉS IDEJÉN

| Funkció | Működés |  |
| --- | --- | --- |
| Fűtés | A szoba hőmérsékletét 5°C-kal a hőmérséklete alá szabályozza, és a ventilátor sebessége alacsonyra áll, 30 perccel az elalvási késleltetés beállított időpontja után. |  |
| Hűtés és párátlanítás | A szobahőmérsékletet 2°C-kal az adott hőmérséklet fölé állítják be, és a ventilátor sebességet pedig alacsonyra, az elalvási késleltetés beállítását követő fél órával. |  |
|  |  | Sleep timer set | alvási késleltetés beállítva |
|  |  | 6 hours later | 6 órával később |
|  |  | 30 minutes later | 30 perccel később |
|  |  | 1 hour later | 1 órával később |
| Ventilátor | A szobahőmérséklet és a keringetés beállítása változik |

MEGJEGYZÉS

- Ha a dátum vagy a pontos idő nincs beállítva, az elalvási késleltetés nem állítható be.

- Ha azt követően állítja be az elalvási késleltetést, hogy már beállította a kikapcsolási, be/kikapcsolási vagy ki/bekapcsolási késleltetést, akkor az elalvási késleltetés lesz a hatályos a ki-, a be/ki, vagy a ki/bekapcsolási késleltetés helyett.

- Egyéb késleltetést nem lehet beállítani az elalvási késleltetés működése közben.

- Miután az elalvási késleltetést bekapcsolták, és utána ismét megnyomják az elalvás gombot, akkor utolsó beállításként az elalvási késleltetés lesz érvényes.

- Az elalvási késleltetés csak egyszer hatásos.

A LÉGTERELŐK BEÁLLÍTÁSA

| 1. A kondicionált levegő állítása felfelé, illetve lefelé. A vízszintes légterelő minden egyes működtetésnél automatikusan a megfelelő szögbe áll. A terelőlapát folyamatosan tud legyezni, és be is állítható az automatikus legyezés gomb használatával a kívánt irányba. |  |
| --- | --- |
| Ha az automatikus legyezés gombját egyszer nyomja meg, akkor a vízszintes légterelő lapátok fel-le lengenek. ha a gombot ismét megnyomja, akkor a terelőlapátok a pillanatnyi pozícióban állnak meg. Több (kb. 6) másodperc telhet el, csak utána kezd el mozogni a terelőlapát. A vízszintes légterelőt a jobboldalt mutatott szögtartományon belül lehet használni. Ha a működés leáll, a vízszintes légterelő elmozdul, és olyan pozícióban áll meg, hogy lezárja a levegő kifújó nyílását. |  |
| FIGYELEM! Hűtés üzemmódban ne hagyja hosszú ideig legyezni a vízszintes légterelőt. Ilyenkor pára csapódhat le a vízszintes légterelőn, és az lecsepeghet. |  |
| 2. A kondicionált levegő irányítása balra és jobbra Fogja meg a függőleges légterelőt az ábrán látható módon, és állítsa be vele a levegő kifújási irányát jobbra, illetve balra. |  |
|  | When cooling… | Hűtés és párátlanítás közben |
|  | Vertical | függőleges |
|  | about | körülbelül |
|  | When heating | Fűtés közben |

ELEMEK CSERÉJE A TÁVVEZÉRLŐBEN

| 1. Vegye le a fedelet az ábrán bemutatott módon, és vegye ki a régi elemeket | Nyomja meg és húzza el a nyíl irányába |
| --- | --- |
| 2. Helyezze be az új elemeket. Az elemek jelölése feleljen meg a házra írt jelölésnek. |  |
| FIGYELEM! |  |
| Ne használjon vegyesen régi és új elemet, illetve különböző fajtájú elemeket. Vegye ki az elemeket, ha 2-3 hónapig nem fogja a távvezérlőt használni |  |

IDEÁLIS MŰKÖDTETÉS

| Megfelelő szobahőmérséklet |  | Használjon függönyt vagy napellenzőt |
| --- | --- | --- |
|  | VIGYÁZAT! A lehűtött levegő árt az egészségnek, és elektromos energiát is pazarol. |  |  | Csökkenteni lehet az ablakon keresztül a szobába jutó hőmennyiséget. |

| Szellőztetés |  | A késleltető hatékony használata |
| --- | --- | --- |
|  | FIGYELEM! Ne zárja be túl hosszú ideig a szobát. Alkalmanként nyissa ki az ajtót és ablakot, hogy friss levegőt engedjen be. |  |  | Éjszaka használja a ki- vagy bekapcsolási késleltetés üzemmódot, a reggeli ébredés időpontjával együtt. Ez lehetővé teszi, hogy mindig élvezhesse a komfortos szobahőmérsékletet. A késleltetést használja ésszerűen. |

| Ne feledkezzen el a légszűrő tisztításáról |  | Állítson be megfelelő hőmérsékletet gyermekek és csecsemők számára |
| --- | --- | --- |
|  | A szennyezett légszűrő csökkenti az áthaladó levegő mennyiségét és a hűtés hatásfokát. Ha nem akarja az elektromos energiát pazarolni, akkor kéthetente tisztítsa ki a szűrőt. |  |  | Kérjük, ügyeljen a szoba hőmérsékletére és a légáramlás irányára, ha csecsemők, gyermekek vagy idős emberek közelében használja a berendezést, akiknek mozgási nehézségei vannak |

A FELHASZNÁLÓK TÁJÉKOZTATÁSÁRA

| A légkondicionáló és a szobában elhelyezkedő hőforrás |
| --- |
|  | FIGYELEM! Amennyiben a helyiségben keletkező hő meghaladja a légkondicionáló hűtőképességét (pl. túl sok ember tartózkodik a szobában, fűtőberendezést stb. használnak), az előre beállított szobahőmérséklet nem érhető el. |

| Hosszabb ideig szünetelő használat |
| --- |
| Ha a beltéri egységet hosszabb ideig nem fogja használni, kérjük, kapcsolja ki a hálózati feszültséget. Amennyiben a hálózati vivő feszültség bekapcsolt állapotban van, a beltéri egység továbbra is kb. 8 W-ot vesz fel a vezérlő áramkörrel, még akkor is, ha a készüléket kikapcsolták. |  |

| Villámláskor |
| --- |
|  | VIGYÁZAT! Ha megszeretné kímélni az egész berendezést villámlásos vihar esetén, akkor kérjük, állítsa le, és húzza ki a falialjzatból a dugót. |

| Elektromos zavartatás |
| --- |
|  | FIGYELEM! Ha el akarja kerülni az elektromos zajok miatti zavartatást, akkor kérjük, az elektromos eszközöktől legalább 1 méteres távolságban helyezze el a beltéri egységet és annak távvezérlőjét. |
| Inverter type… | áramátalakítóval üzemelő fénycső |
| To prevent… | a zavar megelőzésére legalább 1 m távolra helyezze |

A LÉGTISZTÍTÓ ÉS SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐK CSATLAKOZTATÁSA

FIGYELEM! A tisztítást és karbantartást csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti. Takarítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a tápfeszültséget.

| 1.Nyissa ki az előlapot. Húzza felfelé az előlapot úgy, hogy közben mindkét oldalon fogja. |  |
| --- | --- |
| 2. Vegye ki a szűrőt. Nyomja felfelé, hogy kiszabaduljanak a kapcsok, majd húzza ki a szűrőt. |  |

| 3. Tegye a légtisztító és szagtalanító szűrőket a helyükre Csatlakoztassa a légtisztító és szagtalanító szűrőket a vázhoz úgy, hogy óvatosan megnyomja mindkét oldalon, és a szűrőkeretbe behelyezés után elengedi. |  |
| --- | --- |

| FIGYELEM! Ne hajlítsa meg a légtisztító és szagtalanító szűrőt, mivel az a felépítését tönkreteheti. |  |
| --- | --- |

| 4. A szűrők visszarakása Rakja vissza a szűrőket úgy, hogy a Front feliratú felület nézzen kifelé. A szűrők visszarakása után nyomja meg az előlapot a három nyíl irányában, és pattintsa a helyére. |  |
| --- | --- |

MEGJEGYZÉS A légtisztító és szagtalanító szűrők eltávolításakor az alábbi műveletet tartsa be. A hűtőkapacitás kis mértékben gyengül, és a hűtési sebesség lassabb lesz, ha légtisztító és szagtalanító szűrőket használ. Így állítsa a ventilátor sebességét nagy fordulatszámra, ha ilyen állapotban használja. A légtisztító és szagtalanító szűrők moshatók, és legfeljebb 20 alkalommal ismét felhasználhatók, ha porszívóval, vagy csapvíz alatt öblítéssel tisztítja őket. A légtisztító szűrők típusszáma SPX-CFH11. Ha újat akar rendelni, ezt a számot kell megadnia. Ne működtesse a légkondicionálót szűrő nélkül. Por kerülhet a légkondicionálóba, és így meghibásodhat.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM!

A tisztítást és karbantartást csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti. Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a tápfeszültséget.

| 1. LÉGSZŰRŐ |
| --- |
| Tisztítsa meg a légszűrőt, mivel ez távolítja el a port a szobából. Ha a légszűrő megtelt, a légáramlás leromlik, és a hűtőkapacitás is csökken. Ezen kívül zaj keletkezhet. Feltétlenül az alábbi eljárásnak megfelelően tisztítsa meg a szűrőt: |
| ELJÁRÁS 1. Nyissa ki az előlapot, és távolítsa el a szűrőt. Óvatosan emelje fel és vegye ki a légtisztító és szagtalanító szűrőt a keretből |  |
| 2. Porszívózza ki a légszűrőt és a légtisztító és szagtalanító szűrőt egy porszívóval. ha túl sok a por, öblítse le folyó víz alatt, és óvatosan kefélje meg puha sörtéjű kefével. Árnyékos helyen szárítsa meg a szűrőket. |  |
| 3. Helyezze vissza a légtisztító és szagtalanító szűrőket a keretbe. Helyezze vissza a szűrőt a FRONT felirattal kifelé, és csúsztassa vissza eredeti helyére. A szűrőkvisszarakása után nyomja meg ábra szerint az előlapot a három nyilazott helyen, és zárja be. |  |
| MEGJEGYZÉS: A légtisztító szűrőt havonta vagy még gyakrabban tisztítani kell, ha észrevehető az eltömődés. Ha túl sokáig használják, elveszítheti szagtalanító hatását. A maximális teljesítmény érdekében 3-6 havonta ajánlatos cserélni, az igénybevétel erősségétől függően. |

FIGYELEM!

- Ne mossa ki 40°C-nál melegebb vízzel. A szűrő egyébként zsugorodhat.

- Kimosáskor rázza le a nedvességet teljesen, és szárítsa árnyékos helyen. Ne tegye közvetlen napfényre, mert zsugorodhat.

- Ne használjon mosószert a légtisztító és szagtalanító szűrőhöz, mivel egyes mosószerek tönkretehetik a szűrő elektrosztatikus működését.

| 2. MOSHATÓ ELŐLAP |
| --- |
| Vegye le az előlapot, és tiszta vízzel mossa meg. Mossa meg puha szivaccsal. Semleges mosószer használata után alaposan öblítse le tiszta vízzel. Ha az előlapot nem veszi le, akkor egy puha, száraz ruhával törölje le. A távvezérlőt is alaposan dörzsölje át egy száraz, puha ruhával. Gondosan törölje le a vizet. Ha víz marad a jelzőkörön vagy a beltéri egység jelvevőjén, ez üzemzavart okozhat. Az előlapot a következő módon vegye le. Feltétlenül két kézzel fogja meg az előlapot, amikor lehúzza és csatlakoztatja. |  |
| Az előlap eltávolítása | Az előlap visszahelyezése |
| Arm = kar | Flange = perem Projection =kinyúlás Hole = lyuk |
| Amikor az előlapot teljesen kinyitotta két kézzel, nyomja befelé a jobboldali kart, hogy az elengedjen, és kissé visszacsukva az előlapot, húzza ki előrefelé. | Állítsa be a jobb- és baloldali kinyúlásokat a berendezés peremébe, és erőteljesen nyomja be őket a lyukakba. |

| FIGYELEM! Ne fröccsentsen vagy folyasson vizet a berendezés testére tisztítás közben, mivel ez rövidzárlatot okozhat. Soha ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, benzint, gázolajat, savat, oldószert vagy kefét, mivel ezek tönkretehetik a műanyag felületet és a bevonatot. |  |
| --- | --- |

FIGYELEM! A tisztítást és karbantartást csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti. Tisztítás előtt állítsa le az üzemelést, és kapcsolja ki a tápfeszültséget.,

| 3. KARBANTARTÁS HOSSZABB ÜZEMSZÜNET ELŐTT |
| --- |
| Működtesse a berendezést hűtés üzemmódban és 32°C hőmérsékleten, a ventilátor sebességét pedig állítsa magas fordulatszámra, kb. fél napig egy száraz napon, majd teljesen szárítsa ki a berendezést. Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót | Air Blow = levegő kifújás |

RENDSZERES ELLENŐRZÉS

Kérjük, ellenőriztesse az alábbi pontokat szakképzett szerviz munkatárssal félévente vagy évente. Keresse meg kereskedőjét vagy a szervizt.

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Confirm = Ellenőrizze |
| Lelazult-e vagy szakadt-e a földelő vezeték? | A tartókeretet megtámadta-e a rozsda, és a kültéri egység elferdült-e, vagy esetleg nem eléggé stabil? | A hálózati vezeték dugója szorosan be van-e dugva az aljzatba? (Ellenőrizze, hogy ne legyen laza az érintkező) |

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZERVIZ ÉS GARANCIA

MIELŐTT A SZERVIZT FELHÍVNÁ, ELLENŐRIZZE A KÖVETKEZŐKET::

| feltétel: | ellenőrizze az alábbiakat: |
| --- | --- |
| Ha nem működik | Rendben van-e a biztosító? Nem túl magas vagy alacsony-e a feszültség? A megszakító be van-e kapcsolva? |
| Ha nem hűt jól Ha nem fűt jól | Volt-e tisztítva a légszűrő? Nem éri-e közvetlen napfény a kültéri egységet? Nem ütközik-e akadályba a kültéri egység légáramlása? Nyitva van-e valamilyen ajtó vagy ablak, vagy van-e hőforrás a szobában? Megfelelő-e a beállított hőmérséklet? |

|  | MEGJEGYZÉSEK: Csendes üzemben, vagy a működést leállítva esetleg a következő jelenségek fordulhatnak elő, de működés szempontjából ez nem rendellenes: A hűtőciklus során a hűtőközeg áramlásának halk hangja. A hűtött ventillátorházból érkező enyhe súrlódó zaj. Ez később, a felmelegedés miatt fokozatosan megszűnik. Esetleg szagot áraszt a légkondicionáló, mivel a füst, az ételek, a kozmetikumok szaga megragad benne. Így a légszűrőt és az elpárologtató egységet rendszeresen tisztítani kell, hogy csökkentsük a szagot. |
| --- | --- |

- Kérjük, azonnal hívja fel a kereskedőt, ha a légkondicionáló a fenti ellenőrzés után sem működik rendben. Tájékoztassa őt a berendezés modellszámáról, gyártási számáról, és a felszerelés időpontjából. Tájékoztassa őt a hibáról is.

- A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a berendezés névleges feszültségével, különben a berendezés tönkremegy, vagy nem tudja biztosítani az előírt kapacitást.

Kérjük, ügyeljen a következőkre:

Amikor a berendezést bekapcsolja, különösen ha a szobavilágítás gyenge, a világítás egy kicsit visszaesik. Ennek nincs következménye.

Be kell tartani a helyi áramszolgáltató előírásait.

Megjegyzés:

- Kerülje a légkondicionáló használatát hűtésre, ha a kültéri hőmérséklet 21°C alatt van.

Az ajánlott maximum és minimum üzemelési hőmérsékletek a meleg és hideg oldalon az alábbiak legyenek:

|  |  | Hűtés | Fűtés |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimum | Minimum | Maximum | Maximum |
| Beltéri | Száraz higanyzsák °C | 21 | 32 | 20 | 27 |
|  | Nedves higanyzsák °C | 15 | 23 | 12 | 19 |
| Kültéri | Száraz higanyzsák °C | 21 | 43 | 2 | 21 |
|  | Nedves higanyzsák °C | 15 | 26 | 1 | 15 |